APPLYGEN蛋白预制胶（Bis-Tris体系）使用说明

APPLYGEN蛋白预制胶（Bis-Tris体系）是一种使用安全、方便、性价比很高的聚丙烯酰胺预制凝胶， 采用Bis-Tris缓冲体系，与常规系统相比，缓冲能力更强，分辨率更高，蛋白条带更为清晰锐利。预制胶配套MOPS电泳试剂，能高效、稳定地分离蛋白质，便于后续转膜或染色，常用于PAGE和Western检测。

产品特点：

- 稳定性强 — 采用自动化的灌胶生产技术，保证预制胶产品批次间的稳定性和条带分布的一致性。

- 分辨率高 — 采用Bis-Tris缓冲体系，缓冲能力更强，分辨率更高，蛋白条带更为清晰锐利

- 即开即用 — 无需自己手动配制溶液和繁琐的灌胶操作

- 兼容性好 — 兼容市场上主流的mini电泳槽，如BIORAD、六一、天能等

- 性价比高 — 预制胶中配套MOPS电泳缓冲粉末，节约科研经费，实验成本

APPLYGEN蛋白预制胶（Bis-Tris体系）提供不同浓度的梯度胶和固定浓度胶，并有11孔和15孔两种选择。凝胶厚度为1.5mm，建议上样量为30μl/20μl，胶板尺寸：长×宽×厚度为100×85×4.7mm；凝胶尺寸为：长×宽×厚度为85×70×1mm。

保存：4°C  12个月

| 货号 | 产品名称 | 规格 | 目录价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| T202101 | APPLYGEN 蛋白预制胶（8% Bis-Tris MOPS 11孔）+10包MOPS电泳缓冲液 | 10块 | 373 |
| T202102 | APPLYGEN 蛋白预制胶（8% Bis-Tris MOPS 15孔）+10包MOPS电泳缓冲液 | 10块 | 373 |
| T202103 | APPLYGEN 蛋白预制胶（10% Bis-Tris MOPS 11孔）+10包MOPS电泳缓冲液 | 10块 | 373 |
| T202104 | APPLYGEN 蛋白预制胶（10% Bis-Tris MOPS 15孔）+10包MOPS电泳缓冲液 | 10块 | 373 |
| T202105 | APPLYGEN 蛋白预制胶（12% Bis-Tris MOPS 11孔）+10包MOPS电泳缓冲液 | 10块 | 373 |
| T202106 | APPLYGEN 蛋白预制胶（12% Bis-Tris MOPS 15孔）+10包MOPS电泳缓冲液 | 10块 | 373 |
| T202107 | APPLYGEN 蛋白预制胶（4-12% Bis-Tris MOPS 11孔）+10包MOPS电泳缓冲液 | 10块 | 373 |
| T202108 | APPLYGEN 蛋白预制胶（4-12% Bis-Tris MOPS 15孔）+10包MOPS电泳缓冲液 | 10块 | 373 |
| T202109 | APPLYGEN 蛋白预制胶（4-20% Bis-Tris MOPS 11孔）+10包MOPS电泳缓冲液 | 10块 | 373 |
| T202110 | APPLYGEN 蛋白预制胶（4-20% Bis-Tris MOPS 15孔）+10包MOPS电泳缓冲液 | 10块 | 373 |

使用方法：

- 取出预制胶，撕去胶底部蓝色胶条，并将其固定在电泳槽中。

- 准备电泳缓冲液：将赠送的电泳液粉末包用500ml dH2O溶解，得到1XMOPS电泳液。

- 一般内槽电泳液加满，外槽电泳液没过电泳槽底部的阳极即可，注意不可漫过胶板，再缓慢地将梳子拔出，用移液器吸取电泳液轻轻吹打加样孔，去除加样孔内残余的储存缓冲液。

- 上样时注意枪头不要戳破凝胶，不要过度插入梳孔使胶板变型造成漏液。

- 电泳条件：建议100-150V, 40~60 min，当溴酚蓝指示带电泳至胶板底部，或实验预定位置时，即可结束电泳。

- 电泳结束取出凝胶，用撬具小心插入胶版之间的空隙，撬动胶板上、中、下三个位置，至完全分离，将胶板有胶一侧浸入蒸馏水中贴着水面，胶板倾斜轻轻提起，凝胶入水，取出进行后续实验。电泳结束，取出凝胶。用撬具小心插入胶板之间的空隙，撬动胶板上、中、下三个位置，直至完全分开，将胶板有胶一侧浸入蒸馏水中贴着水面，胶板倾斜轻轻提起，凝胶入水，取出进行后续实验。

注意：

- 此预制胶需使用提供的MOPS缓冲系统，或自行配制请勿使用Tris-Glycine等其他电泳缓冲液电泳，。

| MOPS Running Buffer 配方 |
| --- |
| 名称 | 浓度 |
| Tris | 50mM |
| MOPS | 1% |
| EDTA | 1mM |

- 可根据情况，适当调整电压。

3. 可使用Tris-Glycine转膜液转膜。转膜前，将凝胶浸泡在转膜液中10-15min，充分平衡凝胶中的缓冲液再转膜。

4. 上样时枪头不要过度插入梳孔，以免戳破凝胶造成漏液。

6. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

7. 此预制胶比不适用于Life公司的XCell SureLock® Mini-Cell电泳槽配套的NuPAGE® Gel或Novex® Mini Gel。

8. 本预制胶为了兼容几乎所有厂家的凝胶电泳槽，改进了与电泳槽U型硅橡胶密封条的吻合结构(如Bio-Rad公司的Mini-PROTEAN® Tetra Cell电泳槽)。Bio-Rad、Tanon等其他品牌硅胶密封条凸起的电泳槽的使用注意事项如下: 在电泳时须将具有突起结构的U型硅橡胶密封条取出后反过来安装，使其没有突起的平滑面朝外，防止漏液，见下图。