希夫试剂(Schiff试剂） B1095

描述：Schiff 试剂又称雪夫试剂或希夫试剂，常与高碘酸（也称过碘酸）配合使用，即 PAS 染色法 （Periodic Acid-Schiff stain），主要用来检测组织中的糖原或其他多糖物质。高碘酸是一种氧化剂， 能将多糖分子中相邻的二醇基氧化成二醛基，醛基能与希夫试剂（Schiff reagent）反应生成红色不 溶性复合物。

适用：本产品适于组织标本和细胞片的较长期保存，非常适合组织和细胞的光镜免疫化学研究。

规格： 100ml

储存： 2-8℃保存，避免光照，复检期为 6 个月

染色步骤：

- 切片脱蜡至水；

- 高碘酸液处理 5-10 分钟；

- 流水冲洗 5 分钟，擦干切片上多余水分；

- 滴加 Schiff 试剂，染色 10-15 分钟；

- 流水清洗 5-10 分钟；

- Mayer 苏木素复染；

- 分化、水洗；返蓝、水洗；

- 常规脱水，二甲苯透明；

- 中性树胶封片。

显微镜观察结果：

糖原、中性粘液物质呈红色，细胞核呈蓝色。

注意事项：

1.为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

2.试剂均应低温保存，临用前半小时取出恢复室温。

3.高碘酸处理温度以不高于 20℃为宜，室温高时，处理时间可适当缩短。Schiff 染液染色时间可 随温度调整，室温高可减少染色时间，冬季室温低，可延长至 20 分钟左右。

4.第一次使用本试剂时建议先取 1-2 个样品做预实验。