SDS-PAGE凝胶配制试剂盒 (SDS-PAGE Gel kit)  B1027

描述：本产品提供了配制SDS-PAGE凝胶所需的各种试剂，用户只需自备制胶器具和蒸馏水，即可配制高质量的各种浓度的变性PAGE胶，方便，快捷。本试剂盒至少可以配制30块常规大小的PAGE胶，并且其中的分离胶缓冲液和浓缩胶缓冲液中已加入10%SDS，使用时无需另外加入。

组成：

| 产品名称 | 包装 | 保存条件 |
| --- | --- | --- |
| 30%Acr-Bis（29:1） | 100 ml | 2-8℃ 避光 |
| 分离胶缓冲液 | 80 ml | 室温 |
| 浓缩胶缓冲液 | 25 ml | 室温 |
| APS（过硫酸铵） | 0.5 g | 室温 |
| TEMED | 1 ml | 室温、避光 |

*试剂盒中提供的APS（过硫酸铵）为固体粉末，使用前加入双蒸水溶解即配制成10%APS（0.5 g APS加入5 ml双蒸水），将溶液分装后置于-20℃保存，通常半年内有效。

操作步骤：根据目的蛋白分子量大小选择合适的凝胶浓度，不同浓度的SDS-PAGE分离胶的最佳分离范围参考附表1。

1．灌制分离胶（试剂使用量参考附表2）

（1）参照凝胶模具说明书，装配好凝胶模具。

（2）将不同体积的30%Acr-Bis（29:1）、分离胶缓冲液和双蒸水在小烧杯中混合。

（3）加入10%APS和TEMED，轻轻搅拌混匀，避免产生气泡。

（4）将分离胶溶液灌入凝胶玻璃槽中，然后在分离胶溶液上轻轻覆盖一层1-3cm的水层，用于压平液面。

（5）静置30-60min，至分离胶凝固。

2．灌制浓缩胶（试剂使用量参考附表3）

（1）去除覆盖在分离胶上的水层，并用滤纸吸干，水份吸不干，可能会导致浓缩胶和分离胶分开。

（2）将不同体积的30%Acr-Bis（29:1）、分离胶缓冲液和双蒸水在小烧杯中混合。

（3）加入10%APS和TEMED，轻轻搅拌混匀，避免产生气泡。

（4）将浓缩胶溶液加至分离胶的上面，插入样品梳，避免产生气泡，静置20-30min，直至浓缩胶聚合。

（5）待凝胶聚合后，小心拔下梳子，以免破坏加样孔。

（6）进行常规电泳。

注意事项：

1.10%APS配置好后，应当-20℃保存，并且应尽量减少室温存放时间，以防失效。

- TEMED易挥发，使用后请拧紧瓶盖。

- 凝胶凝聚的速度与温度等关系密切，可通过调节APS和TEMED的用量，控制凝胶的聚合速度，凝胶聚合过快不利于操作。

- 丙烯酰胺，TEMED等有毒，操作时请穿实验服并戴手套。

- 在凝胶配制过程中，应尽量避免产生气泡。

- 在分离胶上层加蒸馏水时要小心操作，加水时速度不宜过快。

附表1.SDS-PAGE分离胶的浓度与最佳分离范围

| SDS-PAGE分离胶浓度 | 最佳分离范围 |
| --- | --- |
| 6%胶 | 50-150kD |
| 8%胶 | 30-90kD |
| 10%胶 | 20-80kD |
| 12%胶 | 12-60kD |
| 15%胶 | 10-40kD |

附表2.SDS-PAGE分离胶配胶表

| 各种组份名称 | 各种凝胶体积所对应的各种组份的取样量 |
| --- | --- |
|  | 5 ml | 10ml | 15 ml | 20 ml | 25 ml | 30 ml | 40 ml | 50 ml |
| 6 % Gel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2O | 2.65 | 5.4 | 8.05 | 10.8 | 13.45 | 16.2 | 21.6 | 27.0 |
| 30%Acr-Bis（29:1） | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
| 分离胶缓冲液（PH8.8） | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 10.0 | 12.5 |
| 10%APS | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| TEMED | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.02 | 0.024 | 0.032 | 0.04 |
| 8 % Gel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2O | 2.35 | 4.7 | 7.05 | 9.5 | 11.75 | 14.2 | 18.9 | 23.7 |
| 30%Acr-Bis（29:1） | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 5.3 | 6.7 | 8.0 | 10.7 | 13.3 |
| 分离胶缓冲液（PH8.8） | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 10.0 | 12.5 |
| 10%APS | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| TEMED | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.024 | 0.03 |
| 10 % Gel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2O | 1.95 | 4.1 | 6.05 | 8.1 | 10.15 | 12.2 | 16.3 | 20.3 |
| 30%Acr-Bis（29:1） | 1.7 | 3.3 | 5.0 | 6.7 | 8.3 | 10.0 | 13.3 | 16.7 |
| 分离胶缓冲液（PH8.8） | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 10.0 | 12.5 |
| 10%APS | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| TEMED | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.012 | 0.016 | 0.02 |
| 12 % Gel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2O | 1.65 | 3.4 | 5.05 | 6.8 | 8.45 | 10.2 | 13.6 | 17.0 |
| 30%Acr-Bis（29:1） | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 |
| 分离胶缓冲液（PH8.8） | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 10.0 | 12.5 |
| 10%APS | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| TEMED | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.012 | 0.016 | 0.02 |
| 15% Gel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2O | 1.15 | 2.4 | 3.55 | 4.8 | 5.95 | 7.2 | 9.6 | 12.0 |
| 30%Acr-Bis（29:1） | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 20.0 | 25.0 |
| 分离胶缓冲液（PH8.8） | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 10.0 | 12.5 |
| 10%APS | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| TEMED | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.012 | 0.016 | 0.02 |

附表3.SDS-PAGE浓缩胶（5%）配胶表

| 各种组份名称 | 各种凝胶体积所对应的各种组份的取样量 |
| --- | --- |
|  | 1 ml | 2 ml | 3 ml | 4 ml | 5 ml | 6 ml | 8 ml | 10 ml |
| H2O | 0.57 | 1.15 | 1.72 | 2.29 | 2.87 | 3.44 | 4.62 | 5.69 |
| 30%Acr-Bis（29:1） | 0.17 | 0.33 | 0.5 | 0.67 | 0.83 | 1.0 | 1.3 | 1.7 |
| 浓缩胶缓冲液（PH6.8） | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 10%APS | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 |
| TEMED | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.01 |